|  |  | УТВЕРЖДЕНО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан № 2 от « 26 » мая 2011г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПАРКА / САДА

№ _____________ от « ____»______________20____г.

| 1.Название объекта:___________________________________________________________________ |
| --- |
| _____________________________________________________________________________________ |
| 2.Адрес объекта:______________________________________________________________________ |
| _____________________________________________________________________________________ |
| 3.Район городского округа город Уфа:__________________________________________________ |
| 4.Ведомственная принадлежность объекта:______________________________________________ |
| муниципальная, ведомственная, частная и т.д. 5.Балансодержатель:_________________________________________________________________ |
| наименование организации ____________________________________________________________________________________ |
| юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 6.Количество элементов на территории объекта: |
| № | Наименование элементов | Количество, шт |
| 6.1 | Входные зоны на объект |  |
| 6.2 | Пешеходные пути |  |
| 6.3 | Площадки для отдыха взрослых |  |
| 6.4 | Площадки детские |  |
| 6.5 | Площадки для игр и спорта |  |
| 6.6 | Летние эстрады |  |
| 6.7 | Общественные туалеты |  |
| 7.Анкеты доступности элементов территории: Заполняются на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов: Анкеты заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Величину уклона в процентах определяют по формуле: i = (H / L)*100. Примечания: 1.Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха 2.Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными 3.При необходимости описания нескольких элементов использовать дополнительные копии соответствующих анкет 4.К паспорту прикладывается план (схема) объекта с нумерацией элементов в соответствии с анкетами. 5.Предприятия питания, торговли, другие сооружения на территории объекта проходят отдельную паспортизацию. |
| Анкета №1. Входные зоны |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход №__. Адрес:_____________________________________________________________________ |
| Информация об объекте | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Тактильные средства на покрытии, выполняющие предупредительную функцию об объекте информации и входе | С | не менее чем за 80 см |  |  |
| Проходы, проёмы в ограждении, невращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях одностороннего действия (ширина) | К | не менее 90 см |  |  |
| Ширина прохода, при глубине откоса открытого проема более 1,0 м | К | не менее 1,2 м. |  |  |
| Высота или перепад порога у калитки | К | не более 2,5 см |  |  |
| Кассовое окно: |  |  |  |  |
| -нижняя поверхность окна на высоте | К | не более 80 см |  |  |
| -пространство перед окном | К | 0,9×1,5 м |  |  |
| Места на открытых индивидуальных автостоянках для транспорта инвалидов | К, О | не менее 10% (но не менее одного места) |  |  |
| -ширина зоны для парковки автомобиля на одну машину | К, О | не менее 3,5 м |  |  |
| -спецзнак и разметка | К, О | наличие |  |  |
| -удаленность входа от места парковки | К, О | не далее 50 м |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |

| Анкета №2. Перечень пешеходных путей |
| --- |
| № пути по плану | Наименование объектов, соединяющих путь |
|  | Начало пути | Конец пути |
| 1 | 2 | 3 |

Примечание: Нумерация пешеходных путей в соответствии с анкетой №3 и планом объекта

| Анкета №3. Пешеходные пути |
| --- |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пешеходный путь №______ |
| Система средств информационной поддержки на всех путях движения | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Ширина пути при двухстороннем движении | К | не менее 1,8 м |  |  |
| Ширина пути при одностороннем движении | К | не менее 1,5 м |  |  |
| Размеры площадки: -для поворота на 90° -для поворота на 180° -для разворота на 360° -для разъезда | К | не менее 1,3х1,3 м 1,3х1,5 м 1,5х1,5 м 1,6х1,6 м |  |  |
| Расстояние между площадками для разъезда, при ширине пути менее 1,6 м | К | 60-100 м |  |  |
| Расстояние между площадками для отдыха | К, О, С, Г | 25-100 м |  |  |
| Уклон продольный (в затесненных местах допускается увеличивать) | К | не более 5% (до 10% на протяжении не более 10 м) |  |  |
| Поперечный уклон пути движения | К | 1-2% |  |  |
| Ровное твёрдое покрытие | К, О | наличие |  |  |
| Высота бордюров по краям пешеходных путей | К, С | не менее 5 см |  |  |
| Толщина шва при покрытии из бетонных плит | К, О, С | не более 1,5 см |  |  |
| Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок | К | не более 4 см |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытая лестница при перепаде рельефа с дублированием пандусом или другими средствами подъема: | О, С | наличие |  |  |
| -ширина лестницы | О, С | не менее 1,35м |  |  |
| -разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более | О, С | наличие |  |  |
| -высота ступени | О, С | не более 12 см |  |  |
| -глубина ступени (проступи) | О, С | не менее 40 см |  |  |
| -единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  |  |
| -поверхность ступеней сплошная, ровная, без выступов и с шероховатой поверхностью | О, С | наличие |  |  |
| -контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие |  |  |
| Поручни двухсторонние: | О, С | наличие |  |  |
| -высота поручней от поверхности передвижения | О, С | 90 см |  |  |
| -горизонтальные завершения поручня с | О, С | 30 см |  |  |
| -нетравмирующее окончание | О, С | наличие |  |  |
| Пандус | К, О | наличие |  |  |
| -высота одного подъёма | К, О | не более 80 см |  |  |
| -ширина при одностороннем движении | К, О | не менее 1,0 м |  |  |
| -уклон H/L | К, О | не более 1/12 (8%) |  |  |
| -уклон при перепаде высот не более 0,2 м | К, О | не более 1/10 (10%) |  |  |
| -нескользкое ровное покрытие | К, О | наличие |  |  |
| Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте | К | не менее 1,5 м |  |  |
| Бортики по внешним боковым краям пандуса и площадок высотой | К, О | не менее 5 см |  |  |
| Поручни пандуса двухсторонние: | К, О | наличие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -высота от поверхности марша | К | 70 см |  |  |
| -высота от поверхности марша | O | 90 см |  |  |
| Тактильные средства на покрытии, выполняющие предупредительную функцию об объекте информации, начале опасного участка, лестницы, изменении направления движения, входа и т.п. | С | не менее чем за 80 см |  |  |
| Тактильная полоса вокруг препятствия на пешеходном пути, ширина | С | не менее 50 см |  |  |
| Ограждение препятствия на пешеходном пути, высота | С | не менее 5 см |  |  |
| Высота веток деревьев, навесного оборудования над пешеходной дорожкой | С | не менее 210 см |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |

| Анкета №4. Перечень площадок и сооружений |
| --- |
| № площадки | Назначение | № пути движения к площадке |
| 1 | 2 | 3 |
| 5.___ |  |  |

Примечание: Нумерация площадок в соответствии с анкетами №№5-8 и планом объекта

| Анкета №5. Площадки для отдыха взрослых |
| --- |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадка №5.___ |
| Расстояние между площадками для отдыха | К, О, С, Г | 25-100 м |  |  |
| Твердое покрытие | К, О | наличие |  |  |
| Ширина входа на площадку | К | не менее 90 см |  |  |
| Перепад высот у входа на площадку | К | не более 4 см |  |  |
| Расстояние от внешнего края сиденья до пешеходного пути | О, С | не менее 60 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150см |  |  |
| Скамейки со спинками и подлокотниками | О | не менее 1 шт. |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Площадка №5.___ |
| Расстояние между площадками для отдыха | К, О, С, Г | 25-100 м |  |  |
| Твердое покрытие | К, О | наличие |  |  |
| Ширина входа на площадку | К | не менее 90 см |  |  |
| Перепад высот у входа на площадку | К | не более 4 см |  |  |
| Расстояние от внешнего края сиденья до пешеходного пути | О, С | не менее 60 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150см |  |  |
| Скамейки со спинками и подлокотниками | О | не менее 1 шт. |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |

| Анкета №6. Площадки детские |
| --- |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадка №6._____ |
| Перепад высоты между поверхностью пути и площадкой | К | не более 4 см |  |  |
| Ширина входа на площадку в ограждении | К, О | не менее 90 см |  |  |
| Путь по периметру площадки с твёрдым покрытием, ширина | К, О | не менее 120 см |  |  |
| Скамейка для отдыха со спинкой и подлокотниками | О | не менее 1 шт. |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150 см |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Площадка №6._____ |
| Перепад высоты между поверхностью пути и площадкой | К | не более 4 см |  |  |
| Ширина входа на площадку в ограждении | К, О | не менее 90 см |  |  |
| Путь по периметру площадки с твёрдым покрытием, ширина | К, О | не менее 120 см |  |  |
| Скамейка для отдыха со спинкой и подлокотниками | О | не менее 1 шт. |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150 см |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |

| Анкета №7. Площадки для игр и спорта, летние эстрады |
| --- |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадка ___________________________ №7.______ |
| Ширина входа на площадку | К | не менее 90 см |  |  |
| Перепад высот у входа на площадку | К | не более 4 см |  |  |
| Путь по периметру площадки с твёрдым покрытием, ширина | К, О | не менее 120 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150 см |  |  |
| Площадка для настольного тенниса | К | не менее 600х450 см |  |  |
| Площадка для настольных игр | К, О | наличие |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Площадка ___________________________ №7.______ |
| Ширина входа на площадку | К | не менее 90 см |  |  |
| Перепад высот у входа на площадку | К | не более 4 см |  |  |
| Путь по периметру площадки с твёрдым покрытием, ширина | К, О | не менее 120 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150х150 см |  |  |
| Площадка для настольного тенниса | К | не менее 600х450 см |  |  |
| Площадка для настольных игр | К, О | наличие |  |  |
| Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Летняя эстрада №______ |
| ширина прохода в зал | К | не менее 90 см |  |  |
| ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см |  |  |
| доля мест для колясочников | К | не менее 2% |  |  |
| Освещение | С | наличие |  |  |

| Анкета №8. Общественные туалеты |
| --- |
| Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общественный туалет №_____ |
| Расстояние от оживленных путей движения и мест скопления людей | К, О, С | не более 60 м |  |  |
| Информационные указатели по пути следования | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| Знак доступности помещения | К, О | наличие |  |  |
| Вход в помещение: -ширина дверного проема | К | не менее 90 см |  |  |
| -габариты тамбура: глубина × ширина | К | не менее 180×220 см |  |  |
| -высота порога | К | не более 2,5 см |  |  |
| -пандус при наличии лестницы | К | наличие |  |  |
| Знак доступности кабины | К, О | наличие |  |  |
| Универсальные кабины: -количество кабин -ширина дверного проёма -глубина × ширина -опорные поручни -зона рядом с унитазом (глубина × ширина) -крючки для одежды, костылей (на высоте/ с выступом) | К, О, С, Г К К К, О К К, О | не менее 1 шт. не менее 90 см не менее 180×165 см наличие не менее 120×80 см 1,2 м / 12 см |  |  |
| Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см |  |  |
| Раковина: - зона у раковины (глубина × ширина) - высота раковины - опорный поручень | К К О | не менее 130×85 см 75×85 см наличие |  |  |

8.Выводы по результатам натурного обследования:

Входные зоны №№_______ приспособлены полностью для категорий инвалидов________________

Входные зоны №№_______ приспособлены частично для категорий инвалидов_________________

Входные зоны №№_______ не приспособлены для категорий инвалидов_______________________

Пешеходные пути №№_______ приспособлены полностью для категорий инвалидов____________

Пешеходные пути №№_______ приспособлены частично для категорий инвалидов______________

Пешеходные пути №№_______ не приспособлены для категорий инвалидов____________________

Площадки №№_____________ приспособлены полностью для категорий инвалидов_____________

Площадки №№_____________ приспособлены частично для категорий инвалидов______________

Площадки №№_____________ не приспособлены для категорий инвалидов____________________

Летние эстрады №№_______ приспособлены полностью для категорий инвалидов______________

Летние эстрады №№_______ приспособлены частично для категорий инвалидов________________

Летние эстрады №№_______ не приспособлены для категорий инвалидов______________________

Общественные туалеты №№_____ приспособлены полностью для категорий инвалидов__________

Общественные туалеты №№_____ приспособлены частично для категорий инвалидов___________

Общественные туалеты №№_____ не приспособлены для категорий инвалидов_________________

Объект доступен полностью для категорий инвалидов_____________________________________

Объект доступен частично для категорий инвалидов_______________________________________

Объект не доступен для категорий инвалидов_____________________________________________

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

9.Доступность элементов территории объекта для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

| Наименование элементов объекта | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | Инвалиды-колясочники (К) | Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) | Инвалиды с поражениями зрения (С) | Инвалиды с поражениями слуха (Г) |
| Входные зоны на объект |  |  |  |  |
| Пешеходные пути |  |  |  |  |
| Площадки для отдыха взрослых |  |  |  |  |
| Площадки детские |  |  |  |  |
| Площадки для игр и спорта |  |  |  |  |
| Летние эстрады |  |  |  |  |
| Общественные туалеты |  |  |  |  |

10.Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:

Доступность объекта отметить словами «да» или «нет»

| Степень доступности объекта | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Объект недоступен, требуется адаптация |  |  |  |  |

11.Заключение о доступности объекта для инвалидов:

Территория объекта полностью доступна для инвалидов_____________________________________

да (нет)

Территория объекта недоступна для инвалидов следующих категорий_________________________

К, О, С, Г

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |  | Балансодержатель территории объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |